## Slide 1: Výroba piva
Kopčanová Aneta, 3.B

## Slide 2: Výroba sladu
1. krok = čištění a třídění zrna
    zrno se nasype do výsypky, zbaví se případných nečistot a roztřídí dle velikosti zrna
    poté se zrno skladuje na půdě po dobu nejméně pěti týdnů, kdy se oxidací odbourávají látky (tzv. dormity), které by bránily zrnu v klíčení
2. krok = máčení ječmene
    z půdy následně putuje zrno do máčecích štoků (tzv. náduvníků) - válcové, případně čtyřhranné nádoby s konickým dnem
    cílem máčení je zvýšení obsahu vody v zrnu z jeho skladovací vlhkosti (cca 15%) až do cca 45%, čímž vzniknou podmínky pro klíčení zrna
    zároveň se odstraní splavky (lehké, nepříliš kvalitní zrno, které plavalo na vodě) a jiné nečistoty
    tento proces trvá dva až tři dny, během něho se několikrát vymění máčecí voda

## Slide 3: Výroba sladu
3. krok = klíčení ječmene
    namočený ječmen se vymáčí na humna a zde probíhá klíčení
    každých 8 hodin je třeba hromadu přehrabovat – tím se zabezpečí nesrůstání hromady, regulace teploty v hromadě (do 25°C) a přísun kyslíku k zrnu
    vývoj hromady: mokrá hromada, suchá hromada, pukavka (= intenzivně dýchající a potící se hromada, která má vůni okurky; vyrůstá kořínek a začíná luštění zrna), mladík (vyrůstají 2-3 kořínky a střelka se nachází v 1/3 až ½ zrna), vyrovnaná hromada, stará hromada (kořínky zavadají, střelka dosahuje ¾ délky zrna)
    trvá 4 – 5 dnů, v zrnu dochází k rozštěpení buněčných stěn a také k aktivování enzymů
    poté se hromada přesune na hvozd, kde probíhá hvozdění

## Slide 4: Výroba sladu
4. krok = hvozdění
    hvozděním je nutné zelený slad vysušit a zastavit tak proces klíčení
    teplota se pohybuje od 30°C do 80°C
    během hvozdění vznikají ve sladu melanoidní látky, které dávají sladu patřičnou barvu a vůni
    trvá zpravidla 2 dny, vláha klesne v odsušeném sladu asi na 4 %
5. krok = odkličování
    = odstranění kořínků => odklíčený slad poté putuje na sladové půdy, kde se nechá v suchu odležet 6 týdnů

## Slide 5: Výroba sladu
Proč se nedá sladovat v létě? Z důvodu technologické odstávky výrobní technologie a také z důvodu energetické náročnosti (nadměrné ochlazování).
Druhy sladu:
  Premiant – česká hořko-aromatická odrůda vyšlechtěná z hybridního potomstva odrůdy Žatecký poloraný červeňák a povolená od roku 1996
  Rial – krmný chmel
  Agens – krmný chmel
  Bavorský slad – základ plzeňského sladu, zvyšuje barvu a zvýrazňuje sladové aroma piva (schválená odrůda českého sladu je Bojos)

## Slide 6: Výroba mladého piva
Probíhá ve varně
Základní suroviny: slad, voda, chmel
Názvy nádob: vystírací káď, rmutovací pánev, scezovací káď, mladinová pánev (rozdíl mezi pánví a kádí je v tom, že pánev je zahřívací, kdežto káď jen stojí a netopí)
1. úsek = šrotování, tj. mletí sadu
    slad se rozemele na sladovou drť a pluchy zrna (obaly zrna) zůstávají ve velkých kusech (neboť potom dále napomáhají procesu scezování sladiny)
    při klasické výrobní technologii se používají šrotovníky
2. úsek = vystírání
    sladový šrot rozmícháme ve scezovací kádi s vodou o teplotě 37°C - při této teplotě působí enzym acidáza, která vytváří správné pH (kyselost) vystírky

## Slide 7: Výroba mladého piva
3. úsek = zapařování
    za pomocí vařící vody provedeme zapařování a tím zvýšíme teplotu vystírky na 52°C (tzv. teplota bílkovinoštěpná) - při této teplotě působí proteázy, které štěpí bílkoviny
4. úsek = rmutování
    rmutování je proces, při kterém dochází ke štěpení škrobů na cukry za pomoci alfa a beta anyláz
    cílem rmutování je rozštěpení a převedení optimálního podílu extraktu surovin do roztoku
    dnešní slad s vysokou jakostí není třeba zpracovávat třírmutovým postupem a zpracovává se obvykle vařením na dva rmuty => vyrábějí se tak světlá piva a to nejen u nás, ale takřka ve všech evropských zemích
    rmutování na tři rmuty trvá 5 a 1/2 až 6 a 1/2 hodiny a poskytuje největší varní výtěžek, který obecně zlepšují delší časové prodlevy - tohoto postupu se dnes používá především pro tmavá piva nebo ke zpracování méně kvalitních sladů
    dvourmutový způsob = první rmut (1/3 vystírky) spustíme do rmutového kotle, vyhříváme na 63°C a 72°C, kdy dochází ke štěpení škrobů (tzv. zcukření ověřujeme jodovou zkouškou), po řádném zcukření rmut 30 minut povaříme a poté přečerpáme zpět do vystíračky; druhý rmut provádíme obdobným způsobem

## Slide 8: Výroba mladého piva
    výsledná teplota díla po odrmutování je 72°C až 75°C.
    celé dílo převedeme do scezovací kádě a následuje 20 minut odpočinek => po této době provedeme podrážení a následuje scezování
5. úsek = scezování
    získaný roztok filtrujeme ve scezovací kádi přes vrstvu mláta (zbytek sladového šrotu po vyloužení extraktivních látek) a získáme tak sladinu
    první dvě hodiny nám teče předek (asi 150 hl); druhé dvě hodiny mláto vyslazujeme horkou vodou (asi 140 hl); mláto vyhodíme do násypky, čímž scezování končí
    scezování se provádí ve scezovací kádi, což je ocelová válcová nádoba, krytá a tepelně izolovaná, v plochém vodorovném dně jsou otvory spojené trubkami s kohouty scezovací baterie
    scezování se provádí přes vrstvu mlátu
60 až 65 °C- nižší cukrotvorná teplota
70 až 75 °C- vyšší cukrotvorná teplota
Ověření škrobu: jodová zkouška zcukření – zjišťuje, zda enzymy ze sladu rozložily složitější polysacharidy (škrob) na jednoduché zkvasitelné sacharidy (cukry) => na bílý talířek se kápne trochu vystírky a přidá podobné množství jodového indikátoru (Lugolův roztok) => pakliže se roztok zbarví do modra, je třeba pokračovat v procesu - jestliže se zbarví do žluta (nebo se nestane nic), je možno roztok povařit na odrmutovací teplotu.

## Slide 9: Výroba mladého piva
6. úsek = chmelovar
    sladinku v mladinovém kotli svaříme s granulovým chmelem (100 – 200g/hl)
    chmelovar trvá asi dvě hodiny, chmel se přidává 3x
    v současné době se spíše využívá chmelový granulát - důvodem je obtížnější práce s chmelovými šišticemi a pomalejší extrakt látek z chmele do mladiny
    při chmelovaru vyloužíme hořké látky z chmele, varem mladinu sterilizujeme, dochází k odparu vody (7 až 10 %), vysráží se část bílkovin (pocházejících ze skladu) a určíme stupňovitost mladiny
    Po skončení chmelovaru je roztok přečerpán do odstředivé káďě, kde se odstraní kaly
7. úsek = chlazení
    horká mladina je zchlazena deskovým chladičem na zákvasnou teplotu (6-7°C) => zchlazená mladina se čerpá ve spilce do kvasných kádí

## Slide 10: Výroba mladého piva
Stupňovitost piva
    Udává se v EPM (extrakt původní mladiny), který udává obsah všech extraktivních látek v mladině - jedná se především o cukry (zkvasitelné a nezkvasitelné)
    ze zkvasitelných cukrů pak při kvašení piva vzniká alkohol => stupňovitost piva tedy udává plnost (hutnost) piva → 10° tedy obsahuje 10% těchto látek, 12° pak 12%, atd. → čím více extraktivních látek tím plnější pivo => z tohoto také vyplývá že stupňovitost je přímo úměrná obsahu alkoholu (čím více zkvasitelných cukrů mladina obsahuje tím více vznikne při vaření piva alkoholu)

## Slide 11: Kvasné procesy
Spilka
    ke spílané mladině přidáváme kvasnice (tzv. zakvašování) a začíná hlavní kvašení
    kvasinky zpracovávají cukry a vzniká alkohol, oxid uhličitý a teplo (vznikající teplo regulujeme pomocí chlazení, aby teplota kvašení nepřesáhla 10°C až 11°C)
    hlavní kvašení trvá 6-10 dnů, za tuto dobu kvasinky přemění asi ¾ z obsahu cukrů (zbytek přemění až ve sklepě při dokvašování)
    používáme kvasinky spodního kvašení a po vyprání je používáme pět až šestkrát, výsledné mladé pivo z kádí sudujeme do sklepa (zde se pivo dokvašuje v ležáckých tancích)
Mladé pivo - fáze piva, ve které se po zkvašení mladiny přesouvá do ležáckých tanků
Svrchní kvašení - při svrchním kvašení piva se využívá kvasinek z rodu Saccharomyces cerevisiae subsp. Cerevisce či spontánního kvašení mléčnými či octovými bakteriemi, kvašení probíhá v rozmezí dvou až osmi dní a za teploty mezi 18 až 22°C
Spodní kvašení - ke kvašení jsou využívány kvasinky Saccharomyces cerevisiae subsp. Uvarum, kvašení probíhá za nižších teplot pohybujících se v rozmezí 7-15°C v rozmezí sedmi až dvanácti dnů

## Slide 12: Kvasné procesy
Hořkost piva
    je závislá na obsahu izosloučenin chmele, které zahrnují alfahořké kyseliny - jejich obsah se může u jednotlivých chmelů výrazně lišit (například tradiční Žatecký poloraný červeňák má obsah alfahořkých kyselin kolem 3 %, hořké americké chmely mohou mít i nad 15 %)
    měří se v jednotkách IBU nebo EBU (International/European Bittering Unit)
CK tanky
    cylindro-konické tanky jsou uzavřené válcovité nádoby s kuželovitým dnem
    používají se při moderních způsobech kvašení
    nabízejí možnost vyšší automatizace, regulace teplot a především zkrácení celého procesu kvašení

## Slide 13: Kvasné procesy
Sklep
    mladé pivo plníme ve sklepě do ležáckých tanků (tanky se musí uzavřít, takže v nádobě vzniká tlak) - některé, zejména průmyslové pivovary místo otevřených kádí používají uzavřené nerezové cylindrokonické tanky (CKT), kde pivo kvasí působením jiných tlaků a teplot rychleji
    oxid uhličitý vznikající za přetlaku a při nízké teplotě (2°C až 3°C) se v pivu nasycuje a tak vzniká pěnivost piva a nasycenost CO₂
    doba ležení pro výčepní pivo = 1 měsíc, pro ležák = 2 měsíce
    teplota kvasícího zeleného piva se udržuje na max. 11 °C
    po době ležení následuje filtrace (používáme křemelinovou a deskovou filtraci)
    takto ošetřené pivo plníme do lahví a sudů
    při stáčení provádíme pasterizaci, tedy zvýšení teploty piva na pasterizační hodnotu (60°C až 70°C) => zvýšenou teplotou ničíme mikroorganismy, které by se podílely na znehodnocení piva (tímto zajistíme zvýšenou trvanlivost piva)

## Slide 14
    Po všech těchto operacích můžeme pivo ochutnat .

## Slide 15: Použité zdroje
http://www.pivovarkraslice.cz/new/cz/vyroba-sladu-a-piva/vyroba-sladu
https://www.fabriky.cz/coajak/coajak_slad.htm
https://www.pivo-pivo.cz/svetpiva/clanek/239-Srotovani/index.htm
http://www.pivovarferdinand.cz/vyroba-piva-varna/
http://www.pivovarferdinand.cz/vyroba-skutecneho-piva/
http://www.gorvin.mysteria.cz/pivo/pivovarstvi.htm#112
http://pidipivovar-matavar.webnode.cz
http://www.pivniklenoty.cz
http://sci.muny.cz/data/C6210/C6210_Bioprocesy_2-2.pdf